## Slide 1: Ejercicios.
En la Tabla se describen recursos y fechas de entregas de los ejercicios cuyos enunciados encontrará a continuación. Todos los códigos y los archivos necesarios, para los ejemplos y resolución de ejercicios están en la carpeta de compartida “Códigos útiles”.
Ejercicio | Recursos | Fecha de Entrega
Ejercicio 4.3 | Notebook Jupyter: Ejemplo de construcción de serie de marea con constantes FES2014. Región FES2014 para la Plataforma Continental Peruana (PCP). | 03/06
Ejercicio 4.5 | Notebook Colab con algunas líneas sueltas que podrían ser útiles para trabajar con vientos. | 05/06
Ejercicio 4.6 | Notebook Colab: Ejemplo de aplicación de Análisis de Valores Extremos usando pyextremes en Olas. | 10/06
Ejercicio 4.7 | Idem anterior. | 12/06

## Slide 2
  Ejercicio 4.3
  Usted está realizando un estudio donde necesita conocer la amplitud máxima asociada a la marea en aguas de unos 100 m de profundidad en el mar del Perú. Cuenta con 1 mes de mediciones en un punto cercano a la zona de interés. ¿Cómo obtendría este dato con justificación técnica?
PROFUNDIDAD DEL AGUA, MAREAS Y “STORM SURGES” O MAREA METEOROLÓGICA
  Una respuesta posible
  Utilice la serie de tiempo de niveles del archivo ADCP NIVELES.xlsx para comparar los resultados del TPXO o FES en la posición informada. Generar gráficos y calcular errores. Una vez verificada los resultados del modelo, puede extender el cálculo de niveles a 19 años para identificar la máxima amplitud.
  NOTA: Para filtrar variaciones espurias en las mediciones puede promediar a 1 dato por hora.
OA – 1er cuatrimestre 2024
2

## Slide 3
OA – 1er cuatrimestre 2024
  Si no hay suficientes mediciones in situ, parea tener series largos para obtener peso estadístico, la opción para conseguir una estadística adecuada son los resultados de los modelos globales (reanalísis) ,en principio, pero pueden ser regionales si existiesen.
  Ejercicio 4.4
  Identificar en la web bases de datos de modelos de vientos que tengan información histórica en la Argentina.
  Resuelto en clase.
  Estadísticas
VIENTOS

## Slide 4
OA – 1er cuatrimestre 2024
VIENTOS
  Ejercicio 4.5
  Para un estudio de valores extremos asociado a la instalación de una plataforma se requieren analizar datos medios y los asociados a rachas y ráfagas. Utilice los datos de viento (one hour average at 10 m) del Reanalysis 2 de NCEP, en un punto del mar Argentino (52.38° S – 67.5° W) para generar las siguientes estadísticas:
    One Hour Average Wind Speed, V1h. Occurrence (%) wind speed-direction
    Ten Minute Average Wind Speed, V10min. Occurrence (%) wind speed-direction
    One Minute Average Wind Speed, V1min. Occurrence (%) wind speed-direction
    One Hour Average Wind Speed, Vh1. Occurrence (%) wind speed-month
  Nota: Convertir los datos a intensidad y dirección del viento

## Slide 5
Estos son criterios relativos, ya que permiten comparar entre modelos (ajustes), pero no indican cuan bueno es el modelo.
El criterio de información de Akaike (AIC) (Akaike, 1974) es una técnica basada en el ajuste en la muestra para estimar la probabilidad de un modelo para predecir/estimar los valores futuros. Un buen modelo es el que tiene un AIC mínimo entre todos los demás modelos.
El criterio de información bayesiano (BIC) (Stone, 1979) es otro criterio de selección de modelos que mide el compromiso entre el ajuste del modelo y la complejidad del mismo.
Un valor de AIC o BIC más bajo indica un mejor ajuste.
Para estimar el AIC y el BIC (Stone, 1979; Akaike, 1974) de un modelo se utilizan las siguientes ecuaciones:
donde ML es el valor de la máxima verosimilitud, N es el número de mediciones registradas y k es el número de parámetros estimados.
Los valores mínimos de AIC y BIC se utilizan como criterio de selección del modelo. El modelo óptimo se selecciona en función del R2 más alto y del AIC y BIC mínimos.
VIENTOS

## Slide 6
OA – 1er cuatrimestre 2024
VIENTOS
  Ejercicio 4.6
  Realice los cálculos de valores extremos para el punto de la plataforma offshore mencionado en el ejercicio anterior. Utilice la librería pyextremes para calcular los valores extremos de la velocidad del viento (independientemente de la dirección) para 5, 50 y 100 de período de retorno. Utilice Block Maxima.
  Ejercicio 4.7
  Utilizando pyextremes calcular los valores extremos de la velocidad del viento por octantes para 5, 50 y 100 de período de retorno, utilizando solo block maxima.
  Para ello deberá generar las series de tiempo de por cada dirección completando con cero en el instante que viento no venga de esa dirección.